8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.2. Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента продажи электрообогревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления электрообогревателя, если день его продажи установить невозможно.

В течении гарантийного срока изготовитель в отношении недостатков электрообогревателя удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки обогревателя.

9. Свидетельство о приемке

Электрообогреватель ЭРГ(п) -           ДЕЛСОТ  соответствует ТУ3468-026-12589972-2008 и признан

годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ________________                           Дата выпуска «____» ________ 201 ___ г.

Продан ___________________________                           Дата продажи _____________________

(наименование торговой организации, печать)

Штамп торгующей организации

Рис.2 – Электрические схемы электрообогревателей

Рис.3 Эл. схема подключения электрообогревателя с терморегулятором

Примечание: размер в скобках указан для ЭРГ(п)-2,0, ЭРГ(п)-3,0.

Изготовлено в России

Электрообогреватели  панельного типа

ЭРГ(п)

Паспорт

КТО.80.595.00.000 ПС

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ME68.B.00054  от  11.11.2014 г. по 10.11.2019 г.

Внимание! Применение комнатных терморегуляторов позволяет съэкономить до 50% эл. энергии потребляемой электрообогревателем. Рекомендации по их применению изложены в разделе 6.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции   и технологии изготовления возможны расхождения между настоящим паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации

Адрес изготовителя:  456306, г. Миасс  Челябинской обл., ул. Гражданская, 1А,

ЗАО "ДЕЛСОТ", тел\факс: (3513) 57-68-80

1. Общие указания

1.1. Электрообогреватели панельного типа ЭРГ(п) (в дальнейшем электрообогреватели)  предназначены для основного или дополнительного обогрева жилых, производственных и служебных помещений. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150- 69.

1.2. При эксплуатации электрообогревателей не возникает электрических разрядов, электромагнитных полей, не создается никакого шума. В основном обогрев производится за счет теплового излучения от нагревателя в инфракрасном диапазоне. Преимущество электрообогревателей как источника тепла состоит в том, что пространство пола и стен может использоваться в полной мере. При такой форме обогрева уменьшается разница температур у пола и потолка, и нет необходимости прогревать напрямую объем помещения выше зоны пребывания человека, что существенно снижает расходы электроэнергии на отопление.

2. Технические требования и показатели энергоэффективности

| № п/п | Типоисполнение Параметры | ЭРГ(п)-0,75 ДЕЛСОТ | ЭРГ(п)-1,0 ДЕЛСОТ | ЭРГ(п)– 1,5 ДЕЛСОТ | ЭРГ(п)–2,0 ДЕЛСОТ | ЭРГ(п)– 3,0 ДЕЛСОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ном. потр. мощность, кВт | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| 2. | Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 |
| 4. | Габаритные размеры LxBxH , мм | 1064x150x37 | 1364x150x37 | 1064х300х37 | 1364х300х37 | 1364х450х37 |
| 5. | Масса, кг, не более | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| 6. | Количество излучающих панелей, шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7. | Монтажное расстояние L1, мм | 860 | 1160 | 860 | 1160 | 940х185 |
| 8. | Площадь обогрева, м2 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 |
| 9. | Мин. высота подвеса, м | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,6 |

Табл. 1.

2.1. Класс защиты от поражения электрическим током  І по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2. Электрообогреватели относятся к приборам, работающим под надзором.

2.3. Режим работы – продолжительный.

2.4. Срок службы электрообогревателя составляет 8 лет с момента ввода в эксплуатацию.

3. Комплект поставки

Табл. 2.

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭРГ(п)-0,75; 1,0; 1,5; 2,0 | ЭРГ(п)-3,0 |
| 1. | Электрообогреватель | 1 | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| 3. | Упаковка | 1 | 1 |
| 4. | Комплект монтажных частей: |  |  |
|  | а) Монтажный кронштейн | 2 | 4 |
|  | б) Крепеж (Спецболт+Гайка+ Шайба пл+Шайба пруж) | 2 | 4 |

Примечание: 1. В комплект поставки не входит кабель питания, длину которого потребитель  подбирает самостоятельно в зависимости от места установки электрообогревателя.

2. По требованию заказчика электрообогреватель может поставляться в комплекте с комнатным терморегулятором TR90.

4. Требования по безопасности

4.1. Подключение к электрической сети производится только с помощью кабеля с желто-зеленой жилой для заземления. Прокладку кабеля рекомендуется производить специализированной организацией.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

4.2. Расстояние от электрообогревателя до нагреваемых предметов должно быть не менее 0,5м.

Высота установки от пола см. табл. 1 (п.9).

4.3. Используйте электрообогреватель только по назначению.

4.4. Не прикасайтесь к нагревательной панели во время работы.

4.5. Не допускайте касания кабеля питания горячих поверхностей.

4.6. Не допускается эксплуатация электрообогревателя непосредственно под розеткой, вблизи

занавесок и штор, и над дверьми и окнами.

4.7. Запрещается:

-оставлять электрообогреватель без надзора;

- производить осмотр и ремонт электрообогревателя, находящегося под напряжением;

- накрывать, во избежание перегрева и возгорания;

- держать вблизи электрообогревателя легковоспламеняющиеся вещества.

5. Устройство электрообогревателя

5.1. Электрообогреватель (см. рис.1) состоит из кожуха 2 с установленным на нем алюминиевой обогревательной панелью 1, задней 4 и передней 3 крышек. Внутри  алюминиевой панели установлен трубчатый электронагреватель (ТЭН). Кожух выполнен с отверстиями для выхода теплового потока. Внутри кожуха установлены отражатели (на рис. 1 – не показаны). Со стороны передней крышки 3 на верхней поверхности кожуха установлена съемная панель 5 с

кабельным вводом и клеммной колодкой. В электрообогревателях ЭРГ(п) -3,0 съемная панель 5 не применяется.

5.2. С помощью кронштейнов 6, установленных в кожухе 2, электрообогреватель подвешивается к потолку через монтажные кронштейны 7.   Подключение прибора к питающей сети  производится кабелем с желто-зеленой жилой для заземления.

6. Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание.

6.1. Извлечь электрообогреватель, комплект монтажных частей и руководство по эксплуатации из упаковки.

6.2. Ознакомиться с руководством по эксплуатации в части устройства,  мер безопасности и подключения.

6.3. Закрепить на потолке монтажные кронштейны с обеспечением установки электрообогревателей согласно рис.3, затем обогреватель установить на монтажные кронштейны с помощью крепежа из комплекта монтажных частей и кронштейнов, установленных в самом обогревателе.

6.4. Снять съемную панель 5, подвести кабель питания через кабельный ввод и подключить к клеммной колодке, желто-зеленую жилу подключить к клемме со знаком заземления. Для электрообогревателей ЭРГ(п)-3,0 необходимо снять крышку 3(рис.). Сечение жил кабеля см. табл. 3.  Установить съемную панель на место. Электрические схемы электрообогревателей приведены на рис.2.

Табл. 3.             Примечание: В кабеле одна из жил должна иметь

| Электро- обогреватель | Площадь сечения жил кабеля, мм2 не менее | Кол-во жил в кабеле, шт. |
| --- | --- | --- |
| ЭРГ(п)-0,75;1,0 | 0,75 | 3 |
| ЭРГ(п)-1,5 | 1 | 3 |
| ЭРГ(п)-2,0 | 1,5 | 3 |
| ЭРГ(п)-3,0 | 2,5 (для 1ф/220В) | 3 |
|  | 1 (для 3ф/380В) | 5 |

изоляцию желто-зеленого цвета, предназначенную для заземления.

6.5. Эксплуатация электрообогревателя должна производиться в электро сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16 А.

6.6. Во избежание выхода из строя необходимо содержать электрообогреватели в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

6.7. Осмотр и профилактические работы должны производиться при отключении электрообогревателя от электросети.

6.8. При поставке электрообогревателя в комплекте с терморегуляторами TR90 электромонтаж должен производиться компетентным специалистом согласно рекомендаций в паспорте на терморегулятор и с учетом следующего:

- осторожно снять пластмассовую ручку; открутить два винта и снять защитный кожух (внутри кожуха приведена эл. схема его подключения);

- произвести установку корпуса терморегулятора на любые два паза, ориентируя корпус таким образом, чтобы входные и выходные вентиляционные прорези кожуха обеспечивали вертикальную конвекцию воздушного потока;

- произвести электромонтаж согласно эл. схемы подключения электрообогревателя совместно с терморегулятором к эл. сети, приведенной на рис.3;

- собрать терморегулятор в обратной последовательности.

7. Правила хранения

Электрообогреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении обогревателя должна быть не ниже +1ºC. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25ºC.

# Text boxes

Расшифровка условных обозначений:

EK – нагреватель;

XT1 – колодка клеммная;

X1 –  элемент конструкции заземления.

П – перемычка.

ХР1 – кабель с вилкой с боковыми

заземляющими контактами (заказчиком приобре-

тается самостоятельно)

Примечание: электрообогреватели ЭРГ(п)-3,0 нельзя подключать к электросети с помощью терморегуляторов.

Рис.4 – Схема установки электрообогревателя на потолке (указаны минимальные расстояния).

Рис. 1 Обогреватель панельного типа.

1 – Излучатель

2- Кожух

3 – Передняя крышка

4 – Задняя крышка

5 – Съемная панель колодки с кабельным вводом (кроме ЭРГ(п)-3,0)

6 – Кранштейн

7 – Монтажный кронштейн (в комплекте поставки)